## Slide 1: Proposta Inicial
Projeto Integrador II
Instituição: Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos (FATEC)
Apoio: Aernnova BRASIL

## Slide 2
Projeto consiste em uma plataforma móvel dotada de duas colunas fixadas às extremidades, às quais serão montados os suportes utilizados para prender a peça.
Suportes terão movimento de subida e descida, e serão capazes de girar 360°.
Possível ao operador pegar a peça no suporte (em qualquer posição).
Imagem ilustrativa
Introdução

## Slide 3: Fixação da peça
Suportes que serão articulados para que se encaixem sem que a peça se deforme ou amasse.
Ventosa para fixação da peça ao suporte, sem que seja danificada.
Acionamento manual, feito pelos operadores.
SUPORTES ARTICULADOS

## Slide 4: Definição de Ventosas
https://www.parker.com/parkerimages/br/download/automation/pdf/1001_6/04_vacuo.pdf
Assim como foi apontado na 1° Sprint, o ponto crítico deste projeto seria as ventosas. Com base nos cálculos, comprova que é possível teoricamente.
Necessário efetuar ensaios para comprovação prática.

## Slide 5
https://www.parker.com/parkerimages/br/download/automation/pdf/1001_6/04_vacuo.pdf
CÁLCULO (VENTOSAS) | 
Força de levantamento vertical [N] | 1225,2
Força de levantamento horizontal [N] | 612,6
Combinado entre as duas forças [N] | 1369,8
Analise de forças (por Ventosa) [N] | 342,4

## Slide 6
Estrutura da plataforma
Componentes
Cantoneira (3" x 3/16")
Chapa (1/16")
Rodízio (suporta 400Kg cada)
Barra Roscada
Coroa e Pinhão
Rolamentos
Manivela com Catraca
y= 2500 mm
x= 3100 mm
z= 1400 mm

## Slide 7
MATERIAIS | Qte.
Chapa (Aluminio) | 
Ventosa | 8
Barra Roscada | 3
Rodízio Giratório | 4
Manivela | 2

## Slide 8: Funcionamento
Suporte preso por um sistema dotado de rolamentos (giro em 360°).
Obs: Articulações em sua extensão para encaixar adequadamente à peça.
Estrutura da base e as colunas feitas com treliças que garante estabilidade, impede que se deforme e seja leve.

## Slide 9: Acionamento
Feito por meio de manivelas colocadas nas laterais da base e ligadas a um fuso que percorrerá toda sua extensão. Ligados a esse fuso, outros dois secundários serão responsáveis por levantar os suportes até a altura desejada.
Movimento uniforme.
Sem riscos de danificação da peça.
MANIVELA

## Slide 10: Vantagens
Baixo custo para a fabricação do projeto.
São utilizados materiais com baixa complexibilidade de compra.
Não requer materiais com difícil acesso a compra
Inibe força extras dos operários para elevação da peça.
Estrutura possibilita uma melhor locomoção da peça.
Alivio de peso para os operadores.
Possível operar com apenas 2 funcionários.
CUSTO:
ERGONOMIA:

## Slide 11: Equipe
Proposta Inicial
Ana Alice Sampaio Monteiro
Anderson de Araujo Barroso
Bruno Henrique da Silva
Katia Aiko Nakamura
Vinicius Medrado Pacheco
APOIO: